## Slide 1
OpenModelica超初級チュートリアル
7．プラントモデル
“OpenModelica tutorial for beginner 7 Plant model” by UedaShigenori is licensed under CC BY 2.0﻿

## Slide 2
注意事項
・ 本チュートリアルは以下の内容が理解できていることを前提と
しております。
「OpenModelica超初級チュートリアル1.解析モデルの作成と実行」
「OpenModelica超初級チュートリアル2.コーディング」
「OpenModelica超初級チュートリアル3.モデルのカスタマイズ1」
「OpenModelica超初級チュートリアル4.モデルのカスタマイズ2」
「OpenModelica超初級チュートリアル5.モデルのカスタマイズ3」
・ OpenModelica1.14.1 (64bit – windows版)を利用して
本チュートリアルは作成されています。

## Slide 3
プラントモデル
プラントモデルの概要を理解し、既存ライブラリを確認してみましょう
プラントモデルが理解できるようになると？
様々な物理現象を計算できるようになる
既存の物理ライブラリが何をしているか分かる
オリジナルの物理ライブラリを作れるようになる

## Slide 4
プラントモデルと制御モデル
1DCAEの主要なモデルは大雑把に以下の２つに大別できます。
プラントモデル
モータ、ポンプや車などの機械全般
制御モデル
プラントモデルを制御するため信号を出力する
制御信号
物理値
プラントモデル・・・機械の動きや流体の流れなど物理法則に従う挙動をシミュレートするためのモデル
制御モデル・・・ プラントモデルをコントロールするための信号や演算をシミュレートするモデル
制御モデルがなくプラントモデルだけの場合もあります

## Slide 5
プラントモデルと制御モデルの例
以下はMSL*のプラントモデルと制御モデルのサンプルです。プラントモデルは回転するドライブトレイン(シャフトと負荷)であり、制御モデルで目標の回転速度となるようにプラントモデルにトルクを与えています。
Modelica.Blocks.Examples.PID_Controller
制御モデル
プラントモデル
目標の回転速度 vs プラントモデルの回転速度
目標値
計算値
*Modelica Standard Library

## Slide 6
プラントモデルと物理ライブラリ
プラントモデルは物理ライブラリのコンポーネントを使用して作成します。
代表的な物理現象とそれに対応するライブラリの例を以下に示します。
物理現象 | 物理ライブラリ
熱 | Thermal.HeatTransfer
流体 | Thermal.FluidHeatFlow
電気(アナログ) | Electrical.Analog
磁気 | Magnetic.FluxTubes
並進運動 | Mechanics.Translational
回転運動 | Mechanics.Rotational
既存ライブラリを上手く活用することで効率的にモデリングできます

## Slide 7
Modelicaを使用するメリット
効率よく直感的なプラントモデルを作成するためにModelicaは非常に便利です。
具体的には以下のようなメリットがあります
メリット① モデリング言語
メリット② 非因果モデル
メリット③ 物理現象を表す様々な変数、オペレータ
メリット④ 豊富なライブラリ
モデルをグラフィカルに操作できる
モデルが計算の順序に依存しない
物理現象を表すための変数、オペレータが数多く存在する
Modelica Standard Libraryや数々の商用ライブラリがある

## Slide 8
Modelicaを使用するメリット
これまで学習してきたとおり、GUIからドラッグ＆ドロップで計算プログラムを作成することが出来ます
質量 m[kg]
バネ定数 k[N/m]
解析対象の系
Modelicaモデル

## Slide 9
Modelicaを使用するメリット
非因果モデル*で計算可能なため、コンポーネントや境界条件を変更しても同じモデルで計算が可能です
同じモデル
温度定義
熱流量定義
同じモデルに対して異なる物理量を定義可能
* 計算順序の依存性が無いモデル

## Slide 10
Modelicaを使用するメリット
電圧、温度などはacross変数、電流、熱流量などはflow変数として宣言することでモデルの接続関係から自動的に方程式を組み立てます。
また比エンタルピーや質量分率を表すstream変数や物理計算を解く際に有用なオペレータ(homotopy, spatialDistribution etc.)などがあります。
並列接続された電気抵抗
V1=V2=V3
i1=i2+i3
V1
i1
V2
i2
V3
i3
across変数
flow変数

## Slide 11
Modelicaを使用するメリット
非常に多くのオープンソースライブラリや商用ライブラリが活発に開発、公開/販売されています
車両
建築
風力発電
光発電
電力システム
生理現象
核反応炉
サーボ
燃料電池
etc.
物理現象
流体
熱
構造
振動
騒音
電磁気
化学反応
生化学
etc.
解析対象
OpenModelicaにインポートされている物理ライブラリの一例

## Slide 12
プラントモデルを理解するために
プラントモデルを上手く活用するためには、以下の一般的な考え方を理解することが重要です。
物理現象の記述
様々な物理現象を統一的な考え方で記述するため、ポテンシャルとフローという概念がある
ポテンシャル1
ポテンシャル2
フロー
距離
物理ライブラリの共通構成
熱ライブラリ
回転運動ライブラリ
共通の構成がある

## Slide 13
物理現象の記述

## Slide 14
Modelicaではポテンシャルとフローという概念を使用して様々な物理現象を統一的に表現しています。
この概念によって異なる物理現象でも同じような考え方で表すことが可能です。ただし空間的な分布や精度の良い計算を実施したい場合にはこの概念だけでは十分ではない可能性があるので注意してください。
物理現象の記述
電気
熱
流体
磁気
並進運動
回転運動
異なる物理現象を統一的に表現する

## Slide 15
ポテンシャルとフロー
ポテンシャルとフローの関係式
(フロー) = (コンダクタンス*2)×(ポテンシャルの差や勾配)
ポテンシャル
P1
ポテンシャル
P2
フロー
F
フローはポテンシャルの大きい(高い)ところから小さい(低い)ところへ流れます。
多くの物理現象はポテンシャル*1と、そのポテンシャルの勾配に応じて
発生するフロー*1(流動量)によって統一的に表すことが出来ます。
ここでポテンシャルとは、何かを駆動させることができる潜在的なスカラー量程度にお考え下さい。
*2 フローの流れやすさを表す度合い
距離x
*1 分野によって呼び方は異なります

## Slide 16
ポテンシャルとフロー - 固体の熱伝導の場合
温度をポテンシャル、熱流量をフローと考えると
熱の移動現象は以下のようになります。
固体
温度T1
温度T2
距離L
熱い
冷たい
熱流量Q
コンダクタンス
k : 熱伝導率
A : 断面積
温度と熱流量の関係式
(フーリエの法則)
フロー
ポテンシャルの差分

## Slide 17
ポテンシャルとフロー – 各物理ドメイン
MSLの代表的なポテンシャルとフロー
物理現象 | MSL | ポテンシャル (across変数) | フロー (flow変数) | 代表的な関係式 | 関係する法則や式
熱 | Thermal.HeatTransfer | 温度T | 熱流量Q | Q=Λ×ΔT | フーリエの法則
流体 | Thermal.FluidHeatFlow | 圧力p | 質量流量m | m2=k*Δp | ダルシー・ワイスバッハの式
電気 | Electrical.Analog | 電圧Ve | 電流i | i = G×Δve | オームの法則
磁気 | Magnetic.FluxTubes | 磁位Vm | 磁束φ | φ = P×ΔVm | ホプキンスの法則
並進運動 | Mechanics.Translational | 位置s | 力F | F = K×Δs | フックの法則
回転運動 | Mechanics.Rotational | 回転角度φ | トルクτ | τ= CR×ΔΦ | ?
変数 | 記号
熱コンダクタンス | Λ
温度勾配 | ΔT
損失係数 | k
圧力勾配 | Δp
電気コンダクタンス | G
電位差 | ΔV
磁気コンダクタンス | P
磁位差 | ΔVm
ばね剛性 | K
変位 | Δs
回転剛性 | J
ねじれ角 | ΔΦ
Modelicaでは、ポテンシャルをacross変数、フローをflow変数として定義します。
また各物理現象におけるポテンシャルとフローの関係は以下のようになっています。

## Slide 18
across変数とflow変数の文法
across変数、flow変数はconnectorクラスに宣言されます。
across変数はスカラー（大きさのみで向きがない値)であり、
flow変数はベクトル(向きがある値)です。
例. across変数、flow変数の宣言方法(熱の場合)
connector HeatPort
Real T;
flow Real Q_flow;
end HeatPort;
熱流量 フローに対応するflow変数
温度 ポテンシャルに対応するacross変数
flow変数は接頭辞に「flow」と宣言します

## Slide 19
across変数とflow変数の実装例
Modelicaでは、across変数、flow変数はconnectorクラス内で宣言します。
以下に典型的なconnectorクラスでの実装例を示します。
熱
電気(アナログ)
磁気
並進運動
回転運動
流体(非圧縮性)

## Slide 20
コラム - ポテンシャルとフローの呼び名
ポテンシャルやフローはツールや学問領域によって呼び方が変わり、厳密には異なるかもしれませんが
おおむね以下のように呼ばれています。
ツールや学問領域 | ポテンシャル | フロー
ボンドグラフ | エフォート | フロー
Matlab/Simulink | across変数 (横断変数) | through変数 （通過変数）
Modelica | across変数や ポテンシャル | flow変数や through
移動現象論 | ポテンシャル | フラックス (単位時間・面積当たりの移動量)
VHDL-AMS | across変数 | through変数
ポテンシャルとフローだけでは流体の輸送現象(比エンタルピーや質量分率)を表すことが煩雑になるためModelicaではstream変数という変数を導入しています。
stream変数については別資料「OpenModelica超初級チュートリアル7.5 番外編 stream変数」にて解説します。

## Slide 21
ポテンシャルとフロー
OpenModelicaを使用して、Modelica.Electrical.Analogパッケージの物理モデルに使用されているポートを確認してみてください。
Exercise1

## Slide 22
ポテンシャルとフロー
Modelica.Electrical.Analog内の適当なモデルを開きます。
ポートにカーソルを合わせるとインスタンス元のモデルのパスが示されます。
ポートモデルを確認するとポテンシャルとしてv
フローとしてiが定義されています
解答1

## Slide 23
across変数とflow変数のメリット
T1 = T2 =T3 =・・・ = Ti
across変数の接続の式(キルヒホッフの電圧則)
flow変数の接続の式(キルヒホッフの電流則)
Q1 + Q2+ Q3 + ・・・ + Qi =0
across変数、flow変数を宣言することでモデル同士を接続した際に各変数が物理的に自然な挙動となるように自動的に計算式が組み立てられます。
across変数は各ポートの値が等しくなるように、flow変数は各ポートの総量が０（保存則）となるように計算式が生成されます。
これによりモデルをいくら繋いでも削除しても自動的に計算式が組み立てられるためシステムの変更が容易となります。
1
2
T1
Q1
T2
Q2
T3
Q3
３
i
・・・
Ti
Qi

## Slide 24
across変数の具体例
across変数の接続の式
TA = TB = TC
across変数は値を変更せずに受け渡します
モデルB,Cのポート温度は10℃になります
A
C
B
TA=10
TC=?
TB=?
まずは基本となるacross変数の計算式を温度を例に取って解説します。
以下のように3モデルの接続図において、モデルAのポート温度が10℃の時はモデルB,Cのポート温度はいくらしょうか？

## Slide 25
flow変数の具体例 – 2モデルの接続
続いてflow変数の計算式を熱流量Qを例に解説します
以下のモデルにおいて、Aモデルのポート熱流量をQA(=10W)とします。
Bモデルのポート熱流量はいくらになるでしょうか？
A
B
モデルBの熱流量QB=QAより-10Wです
QA=10
QB=?
flow変数は接続されたポート間の総量がゼロとなるように値を受け渡します
QA + QB =0
flow変数の接続の式
Modelica言語ではflow変数についてモデルに流入する場合を正、モデルから流出する場合を負と考えるのが一般的です。上記の場合、Aに熱流量が流入していることになります。

## Slide 26
flow変数の具体例 – 3モデルの接続
以下のように３つのモデルが接続され、モデルA,Bのポート熱流量が10W,-5Wの時はモデルCのポート熱流量はいくらしょうか？
また、どのモデルからどのモデルへ熱流量が流れているのでしょうか？
モデルCの熱流量QCは-5Wです
モデルB,CからモデルAに熱量が流れ込んでいます。
どのモデルからどのモデルにflow変数が流れているか
イメージしながら計算しましょう
QA + QB + QC =0
flow変数の接続の式
A
C
B
QA=10
QC=?
QB=-5

## Slide 27
コラム - flow変数の正負について
ここでモデルの計算結果を確認する際に少し違和感がある実装について解説します。
熱流量を定義するFixedHeatFlowモデルを使用する際、ユーザーは熱流量パラメータに正の値を入力します。
しかし計算を実行しポートの熱流量を確認すると負の値となっています。
しかし、ポートの熱流量は「-1」
熱流量のパラメータ入力値は「1」
flow変数は、モデルに流入する場合が正、流出する場合が負とするのが慣例です。
その慣例にならうと熱流量を1Wを出力する場合、パラメータに「-1」とユーザーは入力しないといけません。
しかし、直感的ではないためほとんどのライブラリではユーザーの入力は正として
モデル内部はマイナスをかけて負としています。
FixedHeatFlowの計算式

## Slide 28
物理的なモデル
コンデンサ
電源
抵抗
OpenModelicaを使用して、以下のモデルのソースコードを確認しどのように方程式が定義されているか確認してみてください
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor
Modelica.Electrical.Analog.Sources.ConstantVoltage
Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor
Exercise2

## Slide 29
既存の物理ライブラリの共通構成

## Slide 30
既存の物理ライブラリの共通構成
MSLにおいて、物理ライブラリは基本的に以下の構成となります。
熱ライブラリの例
各単位系に合わせたモデル
Sources ・・・境界条件の定義
Sensors ・・・物理値の出力
Components・・・抵抗・キャパシタ etc.
Interfaces ・・・モデル共通のコード
Examples ・・・モデルのサンプル
物理モデル(次スライド以降で詳述)
特定の物理値を信号として出力するセンサモデル
ライブラリの整理や使用に役立つモデル
基本構成

## Slide 31
典型的な物理モデル
ソース・・・ポテンシャルあるいはフローを境界条件として与える
抵抗・・・物理量の通り易さを表す
電源
温度定義
質量流量定義
抵抗
熱抵抗
パイプ
様々な物理ドメインに共通する挙動を以下のようにグループ化して把握するとどのライブラリも似たような考え方で使いこなすことが出来ます。
インダクタンス・・・物理量の遅れ(応答性)を表す
該当無し
流体慣性
コイル
キャパシタ・・・物理量をため込む
コンデンサ
熱容量
タンク

## Slide 32
典型的な物理モデルの一覧
モデル | 電気 | 熱 | 流体 | 並進運動*1 | 回転運動*1
ソース ポテンシャル | 電圧源 | 温度定義 | 圧力定義 | 位置定義 | 回転角度定義
ソース フロー | 電流源 | 熱流量定義 | 流量定義 | 力定義 | トルク定義
抵抗 R | 電気抵抗 | 熱抵抗 | 配管 | 粘性摩擦 | 粘性摩擦
キャパシタ C | キャパシタ | 熱容量 | タンク | バネ | ねじりばね
イナータンス L | インダクター | (無し) | 流体慣性 | マス | イナーシャ
ポテンシャルとフローの変換 | 変圧器 | (無し) | ノズル | てこ | ギヤボックス
以下のようにグループ化すると様々な物理現象に対して共通の概念が適用できることが分かります。
*1 速度/回転速度をポテンシャル、力/トルクをフローとする独自の考え方を載せました。
(次スライドの補足資料を参照)

## Slide 33
典型的な物理モデルの一覧 – 補足
どのような物理量をポテンシャルとフローにするかで抵抗やキャパシタは異なります。
MSLやボンドグラフでは並進/回転運動のポテンシャルとフローは異なるため抵抗やキャパシタに相当するモデルが異なることがあります。
前スライドでは速度をポテンシャル、力をフローとする独自の考え方を載せました。
ポテンシャルとフローの取り方は人それぞれなため、ここでは共通の考え方で異なる物理量を表すことができることを確認頂ければと思います。
名称 | 記号/数式 | MSL.Translational ライブラリ | 前スライドの考え方
ポテンシャル | P | 位置 | 速度
フロー | f | 力 | 力
抵抗 |  | バネ | 粘性摩擦
キャパシタ |  | 粘性摩擦 | バネ
インダクタンス |  | ？ | マス
名称 | 記号/数式 | MSL.Translational ライブラリ | 前スライドの考え方
ポテンシャル | P | 位置 | 速度
フロー | f | 力 | 力
 |  | バネ | 粘性摩擦
キャパシタ |  | 粘性摩擦 | バネ
インダクタンス |  | ？ | マス
MSL.Translationライブラリと前スライドの考え方の対比表

## Slide 34
典型的な物理モデル
OpenModelicaを使用して、自分の興味ある物理ドメインに対して以下の典型的なコンポーネントを見つけてみてください。
・抵抗
・インダクタンス
・キャパシタ
・ソース ポテンシャル
(解答資料無し)
Exercise3

## Slide 35
典型的な物理モデル
ポテンシャルpとフローfを持つコネクタークラスを作成し、
抵抗、キャパシタ、インダクタンスクラスを作成してみてください。
(解答資料無し ご要望があれば作成します)
Exercise4

## Slide 36
まとめ
1DCAEの主要なモデルは物理現象を表すプラントモデルと、プラントモデルを制御するコントロールモデルに大別できます
プラントモデルを作成するには、物理現象の記述方法と物理ライブラリの共通構成を理解すると便利です
Modelicaでは物理現象をacross変数、flow変数の関係式で表します
物理ライブラリには境界条件、抵抗、キャパシタ、イナータンスを定義するモデルがある場合が多いです。

## Slide 37
参考資料
Michael M. Tiller, Modelica by Example, https://mbe.modelica.university/components/connectors/