## Slide 1
OpenModelica超初級チュートリアル
7.5 番外編 stream変数
Copyright (C) 2021 Shigenori Ueda
Released under the MIT license
https://opensource.org/licenses/mit-license.php

## Slide 2
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 3
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 4
流体の移動現象を表す物理量
流体の移動現象を表す場合、圧力、質量流量、比エンタルピー＊1や化学成分の質量分率を取り扱うことがあります。
この中で比エンタルピーや質量分率は流れに応じて輸送される単位質量や単位体積当たりの物理量です。
(これらを便宜的に輸送される比状態量と呼ぶことにします)
輸送される比状態量をstream変数で表すと計算が安定しコードもシンプルになります。
変数の種類 | 表現する対象 | 例となる物理量 | Modelicaコード例 | 単位
across変数 | ポテンシャル | 圧力 | Real p; | N/m2
flow変数 | フラックス | 質量流量 | flow Real m; | kg/s
stream変数 | 輸送される比状態量 | 比エンタルピー 質量分率 | stream Real h; stream Real Xi; | J/kg kg/kg
流体の移動現象を表す為にconnectorクラス内で宣言する物理量の例
＊1 単位質量当たりのエンタルピーH＊2
＊2 熱エネルギーを表す内部エネルギーと圧力pと体積Vに関するエネルギーを表すpVの和(H=U+pV)
流体の熱輸送現象を計算する際にエンタルピーがよく使用される

## Slide 5
stream変数に関する計算式
p1 = p2 =p3
across変数 p
flow変数 m
m1 + m2+ m3 =0
stream変数 h
ブロック3のポートのh3を例示 ()
across変数、flow変数はポート接続時に自動的に方程式が作成されます。
しかしstream変数は方程式は自動的に作成されません。そのためstream変数を使ってモデルを作成する場合、計算したい対象に合わせてオペレータを選択する必要があります。
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
hc
3
下付き添え字が数字の時、各ブロックのポートの値
本資料での記号は以下を表します
圧力 p[N/m2]
質量流量 m[kg/s]
比エンタルピー h[J/kg]
エンタルピー流量 H[J/s]
正の微小量
3つのブロックの接続と方程式
本資料では輸送される比状態量が式(1)や式(2)で表されることを確認していきます。
流入
流出
・・・(1)
・・・(2)
h3=hc
or
hcはブロック3の内部の比エンタルピー
計算したい内容に合わせてどちらかを選択

## Slide 6
stream変数の難しさ
stream変数は以下の5つの理由から難しいと感じてしまうかもしれません。
本資料では、一つずつ整理しながら出来るだけ分かりやすく解説していきます。
stream変数が表す物理現象
  stream変数が表す代表的な物理現象に比エンタルピーや化学成分の質量分率があります。それらの性質を解説します。
ゼロ点の回避
  数値計算上の不安定性の原因となるゼロ点の発生を回避するための工夫を紹介します。
双方向流れ(逆流)への対応
  輸送される比状態量は流れの方向に応じて計算式を切り替える必要があります。
  分岐・合流時の計算は一見複雑ですが保存式から考えるとシンプルなものとなります。
  stream変数はinStreamもしくはactualStreamオペレータと必ずセットで使用します。
  使い方や注意点についても解説します。
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ

## Slide 7
stream変数の計算式サマリー
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
流入
流出
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います

## Slide 8
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 9
stream変数が表す物理現象と計算式
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
流入
流出
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います

## Slide 10
stream変数が表す物理現象
物理現象の中には流動量(flow変数)に応じて輸送される物理量(輸送量)があります。
Modelicaでは、単位質量や体積当たりの輸送量をstream変数で定義すると色々と便利です。
(輸送量) = (flow変数) ×(stream変数)
輸送量とstream変数の関係は次式となります
輸送される物質や物理量を含んだ流れ
:
流れに応じて移動する物理量(ベクトル)
例：エンタルピー、物質量
輸送量
:
単位質量や単位体積当たりに含まれる輸送量の大きさ(スカラー)
例：比エンタルピー、質量分率
輸送される比状態量
(stream変数)
H = m×h
stream変数を比エンタルピーとすると、エンタルピー流量の計算は次式となる。
質量流量 m[kg/s]
比エンタルピー h[J/kg]
エンタルピー流量 H[J/s]
山頂
河口

## Slide 11
stream変数の計算式
川の流れをブロック図で表して
山頂から河口に輸送される比エンタルピーh2を求めてみましょう。
p1
m1
h1
p2
m2
h2
山頂
河口
質量流量の保存式
エンタルピーの保存式からh2を導出
H1 + H2 = 0
+ = 0
h2について整理
m2=-m1を代入
川の流れのブロック図
山頂
河口
川の流れをブロック図化

## Slide 12
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 13
ゼロ点の回避
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
流入
流出
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います

## Slide 14
逆流が発生したり流れが止まると流量が0となる瞬間が発生します。
数値計算において、0が生じると計算がゼロ割りや非明示な解がなくなるなど不安定になることが多くなります。
0を避けるため、 は以下のように計算することにしましょう。
質量流量がゼロとならないようにした場合のh2の計算
(正の微小量 )
m1が0に近づいたらεに切り替え
比較のためacturalStreamの計算式を再掲
流入の式はΣ以外導出できました
流入
流出
p1
m1
h1
p2
m2
h2
山頂
河口
・・・(2)
ゼロ点の回避

## Slide 15
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 16
双方向流れ(逆流)への対応
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います
流入
流出

## Slide 17
双方向流れ(逆流)
かいしょう せんとうこう
海嘯と呼ばれる現象によってアマゾン川や銭塘江では逆流が発生します。
逆流が起きた場合でも計算が出来るようにstream変数の計算を考えましょう。
川の流れが逆流(河口→山頂への流れ)となった場合、
河口モデルのポートの比エンタルピーh2は、河口より上流側(海)の比エンタルピーhcを仮定することで計算できます。 hcは河口モデルの内部に定義します。
stream変数は上流側の値を定義することで逆流も計算可能です。
p1
m1
h1
p2
m2
h2
山頂
河口
hc
山頂
河口
逆流(河口→山頂への流れ)の場合
h2の計算式は次式となる。
h2 = hc

## Slide 18
逆流を考慮した計算式
逆流した場合にも対応できるように計算式を考えてみましょう。
河口のポートの比エンタルピーh2の計算式は次のように場合分けが必要です。
(山頂から流れてくる場合 m2>0)
(河口から流れてくる場合 m2<0)
=
p1
m1
h1
p2
m2
h2
山頂
河口
hc
流れの方向に応じて式を切り替えることで上の式と式(2)は似た形式となってきました。
比較のためacturalStreamの計算式を再掲
・・・(2)

## Slide 19
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 20
分岐・合流
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います
流入
流出

## Slide 21
以下の図のように山頂とダムの水が合流して河口モデルへ流れるとしましょう。
このときの河口のポートの比エンタルピーh3を求めてみましょう。
山頂
河口
ダム
p1
m1
h1
p3
m3
h3
山頂
河口
p2
m2
h2
ダム
合流部のエンタルピーの保存式からh3を導出
ゼロ点回避
分岐・合流

## Slide 22
分岐・合流の計算の一般化
下図のように接続した場合、モデルMiのポートのstream変数hiは次式で計算できます。
・・・
M1
ゼロ点回避
Mi
p1
m1
h1
pi
mi
hi
p2
m2
h2
pn
mn
hn
hc
M2
Mn
Mi
Mi

## Slide 23
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 24
実装時のルールとオペレータ
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います
流入
流出

## Slide 25
実装時のルールとオペレータ
stream変数には以下のルールがあります
No. | ルール
1 | 接頭辞streamはコネクタークラス内のみで使用できます。
2 | stream変数が宣言されたコネクタークラスはacross変数とflow変数が一つずつ必要です。
3 | stream変数は、ポート同士が接続されても自動的に方程式は生成されません。 そのためinStreamオペレータあるいはactualStreamオペレータを使用してstream変数に関する値を計算する必要があります。

## Slide 26
二つのオペレータ
inStreamオペレータ
ポートのstream変数を引数として、流れの向きとは関係なくそのポートに接続されたコネクタから計算される輸送される比状態量の値を返します。流れの向きとは関係なく計算されるため使用には注意が必要ですがactualStreamより計算負荷が少なく安定的です。
actualStreamオペレータ
ポートのstream変数を引数として、逆流を考慮してそのポートを通過する輸送される比状態量の値を返します。actualStreamオペレータは本当に必要な時のみ使用してください。
M1
p1
m1
h1
pi
mi
hi
p2
m2
h2
hc
M2
Mi
Miモデルへ流入する場合
Miモデルから流出する場合
hiの値は別途定義しておく

## Slide 27
stream変数学習用ライブラリ StreamConnectors
stream変数を学習するためのライブラリStreamConnectorsがOpenModelicaのシステムライブラリにあります。
(ソースコードはRene Just Nielsen氏(アカウント名)のGitHubで公開されています。)
このライブラリ内を参考にstream変数の実装方法を確認しましょう。
ライブラリブラウザ上の
StreamConnectorsライブラリ
StreamConnectorsライブラリには流体抵抗を表すPipeモデル、DynamicPipeやPumpモデルなどがあります。
境界条件として以下のモデルがあります。
・圧力、比エンタルピー定義
・質量流量、比エンタルピー定義

## Slide 28
StreamConnectorsライブラリのローディング
1. StreamConnectorsライブラリはOpenModelicaの「ファイル」→「システムライブラリ」→「 StreamConnectors 」から開くことができます。
2. ライブラリブラウザから確認できます。

## Slide 29
connectorクラスの実装例
StreamConnectorsライブラリでは、以下のようにconnectorクラスFluidPortに圧力、質量流量、比エンタルピーが宣言されています。
connector FluidPort "Simple stream connector.“
Real p "Potential/effort variable";
flow Real m_flow "Flow variable";
stream Real h_outflow "Specific enthalpy"; end FluidPort;
stream変数のルール1,2に基づいてconnectorクラスが作成されています
No. | ルール
1 | 接頭辞streamはコネクタークラス内のみで使用できます。
2 | stream変数が宣言されたコネクタークラスはacross変数とflow変数が一つずつ必要です。

## Slide 30
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 31
actualStreamオペレータの実装例
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います
流入
流出

## Slide 32
actualStreamオペレータの実装例 – Pipeモデル
Pipeクラスを参考にactualStreamオペレータの使用方法を確認しましょう。
まずは系の途中で熱の流入出がない場合を想定します。
StreamConnectors.Components.Pipe
Pipeクラスの概要
両端のFluidPort(port_a, port_b)から圧力p、質量流量m、比エンタルピーhが流入出する単成分の流体抵抗モデル
質量保存則
圧力-質量流量の関係式
port_a
port_b
エンタルピーの保存式
実装式(簡易的に記載しています)
流入出エンタルピーの保存
流入出する比エンタルピーは等しい
(パラメータ K : pressure drop coeficient)
：port_X.p
：port_X.m_flow
：port_X.h_outflow
X：ポート名
可読性のため以下のように置き換えています。

## Slide 33
下図のような場合にpipe2のh2a, h2bに着目してactualStreamオペレータの計算順序を確認しましょう。
通過する比エンタルピーはすべて一定のためh1b=h2a=h2bとなりますが、計算になれるために1つずつ計算してみます。
actualStreamオペレータの定義式
pipe2.port_a.h2a, h2bについてのエネルギー保存則
actualStreamオペレータの実装例 – 簡単な例
pipe1
pipe2
port_a
port_b
port_a
port_b
赤字：未知変数
黒字：既知変数

## Slide 34
pipe2.port_aに流体が流入する場合(> 0)、エンタルピーの保存式よりh2a, h2bは次式で計算できます。
actualStreamオペレータの定義式を適用
h2a,h2bについて整理
actualStreamオペレータを使用してh2a, h2bがエンタルピーの保存式から適切に導出されていることが分かります。
質量保存則より
h2a, h2bの計算
actualStreamオペレータの実装例 – 簡単な例
actualStreamオペレータの定義式

## Slide 35
境界(ソース)モデルの実装例
境界条件となるソースモデルにはポートへ直接値を代入するためinStream, actualStreamオペレータを使用せずに実装できます。
質量流量境界モデル
パラメータ*
・質量流量 m_flow
・比エンタルピー h
圧力境界モデル
パラメータ*
・圧力 p
・比エンタルピー h
port
port
* Modelicaコードではinputで宣言されていますが、分かりやすさを優先して「パラメータ」と記載しています。
実装コード
実装コード
各境界モデルが上流となる場合、ポートの比エンタルピーの値は接続されたモデルに受け渡されますが下流となる場合は受け渡されないため無視しても構いません。

## Slide 36
actualStreamオペレータの実装例 – 合流がある場合
Exercise1
以下のpipe3の比エンタルピーh3a, h3bを手計算で求めてください。
pipe1
pipe2
pipe3
port_b
port_a
質量流量境界モデル
・質量流量
・比エンタルピー
0
圧力境界モデル
・圧力
・比エンタルピー
この境界モデルは下流にありパラメータに定義された比エンタルピーの値は計算に使用されないためXXとしています。
パラメータ
パラメータ
パラメータ

## Slide 37
actualStreamオペレータの実装例 – 合流がある場合
解答1
actualStreamオペレータの定義式を適用
h3a,h3bについて整理
値を代入
actualStreamオペレータを使用してh3a, h3bがエネルギー保存則から適切に導出されていることが分かります。
Pipe3のエネルギー保存則

## Slide 38
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 39
inStreamオペレータの実装例
stream変数が表す物理現象
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 一方向流れ
1
p1
m1
h1
p2
m2
h2
分岐・合流無し 双方向流れ
2
h2=hc
or
分岐・合流有り 双方向流れ
1
2
p1
m1
h1
p2
m2
h2
p3
m3
h3
3
h3=hc
流入
流出
コーディング
本資料では、左図のフローチャートに従ってstream変数の解説を行います
流入
流出

## Slide 40
inStreamオペレータの実装例 – サンプルモデルの作成
inStreamオペレータの使用方法を確認しましょう。
inStreamオペレータを使ったSimplePipeクラスの比エンタルピーは以下のように実装できます。
質量保存則
圧力-質量流量の関係式
port_a
port_b
エンタルピーの保存式に対応する計算式
実装式
port_aに接続されたコネクタから計算される比エンタルピーはport_bに代入し
port_bは上記と逆となっています。
このように実装することで条件分岐が無くなり計算が簡便になります。
しかしこの実装にはいくつかの注意事項があります。
(パラメータ K : pressure drop coeficient)
Modelica.Fluid.Pipes.StaticPipeにも近い形の計算式が使用されています
SimplePipe

## Slide 41
inStreamオペレータの実装例 – サンプルモデルの作成
port_a
port_b
エネルギー保存則に対応する計算式
実装式
SimplePipe
Exercise2
StreamConnectors.Components.Pipeクラスのエンタルピーの保存式に関する式を
以下の実装式のように修正してSimplePipeクラスを作成してください。
またアイコンの色を変更してください。

## Slide 42
inStreamオペレータの実装例 – サンプルモデルの作成
解答2
エネルギー保存則に対応する計算式
アイコンの色については省略

## Slide 43
inStreamオペレータの実装例 – 簡単な例
inStreamオペレータを使用した場合の計算順序を確認しましょう。
inStreamオペレータの定義式
simplePipe1
port_a
port_b
h1a, h1bの計算式
0
パラメータ
パラメータ
圧力境界モデル
・圧力
・比エンタルピー
入力した比エンタルピーはポートに与えられます。今回の場合、下流側の輸送量が計算に使用されます。
inStreamオペレータの定義式から考えるとh1a, h1bに入る値はいくらになるでしょうか？

## Slide 44
inStreamオペレータの実装例 – 簡単な例
actualStreamオペレータの定義式を適用
simplePipe1モデルから流出する比エンタルピーh1bは適切に計算されていますが
流入する比エンタルピーh1aは不自然な計算式となっています。
上記は一例ですが他の場合も同様にstream変数の計算結果を確認する際は注意が必要となります。
h2a, h2bの計算
simplePipe1
port_a
port_b
0
パラメータ
パラメータ
h1a,h1bについて整理
値を代入
h1bにはport_aに接続されている比エンタルピーを与えている
h1aにはport_bに接続されている比エンタルピーを与えている

## Slide 45
inStreamオペレータの実装例 – 合流がある場合
Exercise3
以下のsimplePipe3の比エンタルピーh3a, h3bを手計算で求めてください。
simplePipe1
port_b
port_a
質量流量境界モデル
・質量流量
・比エンタルピー
0
圧力境界モデル
・圧力
・比エンタルピー
パラメータ
パラメータ
パラメータ
simplePipe2
simplePipe3

## Slide 46
inStreamオペレータの実装例 – 合流がある場合
解答3
simplePipe1
port_b
port_a
0
圧力境界モデル
・圧力
・比エンタルピー
パラメータ
パラメータ
パラメータ
simplePipe2
simplePipe3
途中式は省略
値を代入
inStreamオペレータを使用すると下流の値が上流のポートに入力されることに気をつけてください。

## Slide 47
コラム：比エンタルピーの変数名がh_outflowである意味
StreamConnectorsライブラリやMSL.Fluidライブラリのポート内で宣言されている比エンタルピーの変数名はh_outflow(比エンタルピーの流出量)となっています。
これはstream変数は流出量を計算することが目的であることを表しています。
actualStream、inStreamオペレータを使用した場合流入するstream変数の値が適切に計算されない場合があります。
そのようなことを考慮して、変数名にoutflowをつけて流出量を計算することが目的であることを示しているのかと思います。
connector FluidPort "Simple stream connector.“
Real p "Potential/effort variable";
flow Real m_flow "Flow variable";
stream Real h_outflow "Specific enthalpy"; end FluidPort;

## Slide 48
目次
概要
stream変数が表す物理現象と計算式
ゼロ点の回避
双方向流れ(逆流)への対応
分岐・合流
実装時のルールとオペレータ
  実装の概要とConnectorクラスの実装例
  actualStreamオペレータの実装例
  inStreamオペレータの実装例
  熱の流入出がある場合

## Slide 49
熱の流入出がある場合
熱の流入出がある場合を検討してみましょう。Pipeモデルは熱流量Qの流入出が考慮できるようになっています。Qはパラメータとして宣言しています。
StreamConnectors.Components.Pipe
port_a
port_b
エンタルピーの保存式
実装式
流入出エンタルピーの保存
上記のままだとhaかhbの値が未定となるためダミー値を入力する
：port_X.p
：port_X.m_flow
：port_X.h_outflow
X：ポート名
可読性のため以下のように置き換えています。
Q
説明のため式は一部簡易化し、エンタルピーの保存式のみを表示しています

## Slide 50
下図のような場合にh2a, h2bに着目してactualStreamオペレータの計算順序を確認しましょう。
熱の流入出がある場合 – 簡単な例
赤字：未知変数
黒字：既知変数
pipe1
pipe2
port_a
port_b
port_a
port_b
Q
途中式は省略
上記のように、h2bは適切に計算されているがh2aは不自然な計算式となっている。しかし、stream変数は流出量を計算することが目的であることから使用上の問題はないことが分かる。
正しい答えは

## Slide 51
これまで見てきた方法ではポートのstream変数に不自然な結果が返ってきてしまい不便です。
以下のように実装することで自然な結果が返ってくるようになります。
熱の流入出がある場合 – 検討案
ポートのstream変数に自然な結果が返ってくるためには他に適切な方法があると思います。
色々と検討してみてください。
//h_cはパイプの中央部分の比エンタルピー
h_c = semiLinear(sign(m_a), inStream(h_a), -inStream(h_b))+Q/abs(m_a);
h_a = semiLinear(sign(m_a), inStream(h_a), h_c);
h_b = semiLinear(sign(m_b), inStream(h_b), -h_c);
port_a
port_b
Q
hc

## Slide 52
(1) Francesco Casella, Martin Otter, Michael Sielemann and Rüdiger Franke, Stream Connectors - An Extension of Modelica for Device-Oriented Modeling of Convective Transport Phenomena, 7th Modelica Conference(2009)
(2) Modelica Specification 3.4
参考資料
(3) Overview and Rationale for Modelica Stream Connectors, https://doc.modelica.org/Modelica%204.0.0/Resources/Documentation/Fluid/Stream-Connectors-Overview-Rationale.pdf (参照日 2021/8/22)